Specyfikacja techniczna

| Agregat prądotwórczy o mocy 100kVA na przyczepie jednoosiowej |
| --- |
| Agregat |
| Lp. | Opis | Parametry techniczne i jakościowe - wymagane | Parametry techniczne i jakościowe - oferowane |
| 1 | Napięcie | 400/230V |  |
| 2 | Moc maksymalna | 110kVA/88kW |  |
| 3 | Moc ciągła zespołu | 100kVA/80kW |  |
| 4 | Częstotliwość | 50Hz |  |
| 5 | Panel sterowania | Automatyczny |  |
| 6 | Gniazda elektryczne | Po 1szt: 125A/400A, 63A/400V, 32A/400V, 16A/400V, 16A/230V, Bals, Mennekes |  |
| 7 | Zabezpieczenie gniazd elektrycznych | Typ C |  |
| 8 | Wyłącznika główny | DPX Legrand |  |
| 9 | Czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa (75% mocy) | Min. 7h |  |
| 10 | Instalacja elektryczna | Akumulator 24V |  |
| 11 | Wyciszony | Tak |  |
| 12 | Rozruch | Elektryczny / Ręczny |  |
| 13 | Rodzaj zabudowy | Zabudowany |  |
| 14 | Przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 15 | Zamontowany na przyczepie | Tak |  |
| 16 | Elektroniczny regulator napięcia AVR | Tak |  |
| 17 | Uziom z przewodem | Min. 3mb |  |
| Przyczepa |  |
| 1 | Jednoosiowa | Tak |  |
| 2 | Hamulec najazdowy | Tak |  |
| 3 | DMC | ok. 2500kg |  |
| 4 | Dyszel prosty z zaczepem oczkowym + zaczep kulowy | Tak |  |
| 5 | Wzmocniona oś jazdy w terenie | Tak |  |
| 6 | Koła | 17,5 cala |  |
| 7 | Podest wykonany z blachy ryflowanej | Tak |  |
| 8 | Brak elementów wystających poniżej osi (przewody, wąsy) | Tak |  |
| 9 | Rozstaw kół (od zewnętrznych stron kół) | Min. 2200mm |  |
| 10 | Wysokość od podłoża do osi (prześwit) | Min. 300mm |  |
| Silnik |  |
| 1 | Model silnika | Deutz / Perkins |  |
| 2 | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |  |
| 3 | Rodzaj chłodzenia | ciecz |  |