Rogowiec, 19.01.2015 r.						           Załącznik nr 2 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przyspieszacz wulkanizacji

N-cykloheksylo-2-benzotiazol-sulfonamid

1. Wymagania dotyczące przyspieszacza:

  - forma / postać:                               biało-szary granulat

  - główny składnik:			min.95%

  - temperatura początku topnienia:	min. 98 ºC

  - straty po ogrzewaniu:			do 0,3%

  - zawartość popiołu:			do 0,3%

  - nazwy handlowe:                            przyspieszacz CBS, Tioheksan

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy

dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

3. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

4. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.

6. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : CBS - Chiny.