Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis techniczny  przedmiotu zamówienia

Zabudowa osprzętu do czyszczenia studni i piezometrów na podwoziu samochodu

terenowego firmy MAN typ TG 26.320 6x6 BB – dostawa Zamawiającego.

Urządzenie jest przeznaczone do mycia i udrażniania studni i piezometrów średnicy

100 – 800 mm na terenie odkrywkowych kopalni węgla brunatnego również w temperaturach ujemnych do -15 ºC

| Lp. | Wymagania techniczne Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Objętość zbiornika wody - 10 000 dcm ³ |
| 2. | Objętość zbiornika oleju hydraulicznego - 100 dcm³ |
| 3. | Pompa wodna : - wydajność : min. 300 dcm³/min ciśnienie robocze : 5 – 17 MPa – z płynną regulacją elektroniczny licznik czasu pracy pompy wodnej. |
| 4. | Wymuszony obieg wody z równoczesnym jej podgrzewaniem umożliwiającą pracę układu wysokociśnieniowego w temperaturach ujemnych do 15ºC |
| 5. | Wciągarka duża : zamocowana na tylnej dennicy , napędzana hydraulicznie wyposażona w wąż wysokociśnieniowy wraz z systemem hydraulicznego wspomagania układania węża w czasie jego nawijania licznik wysuwu węża wąż wciągarki Ø 1ʺ o dł. - 240 m |
| 6. | Wciągarka mała : zamontowana z prawego boku zbiornika napędzan hydraulicznie wyposażona w wąż wysokociśnieniowy Ø ½ ʺ o dł.- 60 m z pistoletam do mycia z dwoma dyszami o różnym steumieniu |
| 7. | Sprężarka powietrza : wydajność 180 dcm³/min ciśnienie robocze 30 bar |
| 8. | Wyposażenie technologiczne : dysza płucząca dysza rozbijająca układ do wprowadzania węża z dyszą do studni lub piezometru zabezpieczenie przed wywinięciem się węża w studni o dł. ok 1 m narzędzia obsługowe kamera najazdowa z tyłu pojazdu umożliwiająca bezpieczny i optymalny najazd na studnię lub piezometr lampa umożliwiająca pracę o zmroku układ umożliwiający jednoczesną pracę pompy wodnej i sprężarki z możliwością regulacji mieszania wody z powietrzem |
| 9. | Belka świetlna zamontowana na kabinie pojazdu |
| 10. | Zbiornik ; kolor srebrny metalik logo zamawiającego po obu stronach osprzęt do bezpiecznego wejścia na zbiornik /drabinki podesty ... / Opracował: Wojciech Tyczka |