Opis przedmiotu zamówienia

Bestgum Polska  Sp. z o.o.

Typ tokarki  – TCG 200  , rok produkcji 1983, nr fabryczny 0010

Zakres robót:

I. 	Prace wstępne.

- Inwentaryzacja stanu faktycznego obrabiarki w części mechanicznej, napędów i sterowania  oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej demontaż

i montaż obrabiarki oraz transport na koszt wykonawcy.

  - Przeprowadzenie sprawdzenia, dokładności geometrycznej zgodnie z Kartą Pomiarową wg PN-M-55651, ISO 1708:1989, DIN 8607.

  - Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu przekazania obrabiarki zawierającego powyższą dokumentację.

II. 	Łoże.

- Regeneracja prowadnic łoża poprzez szlifowanie.

- Uszczelnienie wszystkich rynien spływowych.

- Wrzeciennik.

  - Przegląd wszystkich części wrzeciennika.

  - Wymiana łożysk wrzecionowych na nowe.

  - Przegląd i regeneracja agregatu smarowania wrzeciennika.

  - Przegląd silnika głównego firmy Siemens.

  - Modernizacja wrzeciennika dla automatycznej zmiany obrotów wrzeciona (obecnie zmiana ręczna).

  - Remont istniejącej górnej szufladki z zainstalowaniem odczytu cyfrowego.

- Konik.

  - Wymiana łożysk wrzeciona konika.

  - Wykonanie i montaż nowych klinów bocznych i podchwytowych.

  - Wymiana ścieraczy.

  - Regeneracja wrzeciona pinoli  lub wymiana.

- Suport.

  - Szlifowanie prowadnic suportu poprzecznego.

  - Doskrobanie nakładek w suporcie dla osi Z i X.

  - Wymiana klinów w osiach Z i X.

  - Zainstalowanie dodatkowej prowadnicy podpierającej płytę suportową(prowadnica hartowana i szlifowana)

  - Zainstalowanie nowych silników posuwowych dla osi X i Z firmy Siemens

  - Wymiana wszystkich ścieraczy.

  - Zainstalowanie  nowego napędu bezluzowego dla osi Z w miejsce obecnego zamka ze sprzęgłami elektromagnetycznymi ,wykonanie napędu z precyzyjnymi zębatkami w klasie 5 wraz z bezluzowym reduktorem o dużym przełożeniu z napędem jednym silnikiem o mocy 60Nm.

- Sterowanie.

  - Zainstalowanie układu CNC Sinumerik 840D  firmy Siemens.

  - Wykonanie nowego pulpitu sterowniczego wraz z pulpitem ręcznym.

  - Wykonanie nowej szafy sterowniczej (obudowa Rittal) z wymiennikiem ciepła i nową aparaturą sterownicza.

  - Wykonanie nowego okablowania maszyny.

  - Wymiana transporterów kabli na nowe.

  - Silnik główny i posuwowe podlegają przeglądowi.

  - Montaż pulpitu sterowniczego ( obudowa Rittal) wraz z obrotowym ramieniem na suporcie.

  - Wykonanie i montaż osłony tarczy uchwytowej.

  - Zbudowanie hamulca bezpieczeństwa silnika głównego wraz z agregatem hydraulicznym (hamowanie w przypadku zaniku napięcia)

- Wstępny odbiór techniczny.

  - Przeprowadzenie wstępnego odbioru technicznego zgodnie z Kartą Pomiarową                 wg  PN-M-55651, ISO 1708:1989, DIN 8607.

- Prace końcowe.

  - Malowanie obrabiarki w kolorze zielonym,

  - Montaż i uruchomienie obrabiarki.

- Końcowy odbiór techniczny.

  - Przeprowadzenie końcowego odbioru technicznego zgodnie z Kartą Pomiarową                 wg  PN-M-55651, ISO 1708:1989, DIN 8607.

- Dokumentacja i szkolenie.

  - Przekazanie dwóch kompletów dokumentacji powykonawczej mechanicznej ( papierowo + CD/DVD )

  - Przekazanie 	dwóch 	kompletów 	dokumentacji 	powykonawczej elektrycznej i elektronicznej oraz obsługi i programowania w języku polskim w wersji papierowej i na CD/DVD (opcjonalnie).

  - Szkolenie w zakresie obsługi, programowania i serwisu dla  pracowników obsługi i służb utrzymania ruchu.

  - Gwarancja 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

XI.  Na czas remontu tokarki  zamawiającemu zostanie przekazana tokarka zastępcza o  parametrach  zbliżonych. Minimalny prześwit nad łożem tokarki a wrzecionem winien być 800mm , jednocześnie parametry tokarki umożliwią zamontowanie wału o masie do 5 ton.

UWAGA: Istnieje możliwość oględzin miejsca montażu na terenie BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec przed wysłaniem oferty.