ZAŁĄCZNIK NR 1
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zalewania otworów strzałowych materiałem wybuchowym emulsyjnym wytwarzanym i mechanicznie ładowanym urządzeniem, które jest zabudowane na samochodzie z podwoziem terenowym, gwarantującym dojazd do miejsca wykonywania robót strzałowych.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.
Roboty strzałowe z użyciem ww. materiału wybuchowego emulsyjnego będą wykonywane na terenie Zakładu Górniczego KWB Bełchatów.
Ww. materiał wybuchowy powinien posiadać wszystkie dokumenty wymagane do dopuszczenia materiałów wybuchowych emulsyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Minimalna ładowność samochodu - 6 000 kg materiału wybuchowego emulsyjnego, jednak powinna istnieć techniczna możliwość wykonania odstrzału minimalnie 2 maksymalnych serii otworów (tj. ok. 12 000 kg materiału wybuchowego emulsyjnego) w ciągu jednej zmiany roboczej.
Usługa będzie wykonywana na I zmianie roboczej w godzinach od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia będzie obejmował:
- transport i dostawę surowców do produkcji materiału wybuchowego emulsyjnego do wyrobiska górniczego;
- wytworzenie materiału wybuchowego emulsyjnego w rejonie wykonywania robót strzałowych;
- mechanicznego załadowania materiału wybuchowego emulsyjnego do otworów strzałowych.

WYMAGANIA TECHNICZNE
DLA MATERIAŁU WYBUCHOWEGO EMULSYJNEGO
Lp.	RODZAJ PARAMETRU	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
1	Prędkość detonacji	Powyżej 3200 m/s
2	Średnica krytyczna	Min. 120 mm
3	Forma fizyczna	Luzem
4	Gęstość materiału	0,9 ÷ 1,2 g/cm3
5	Wrażliwość na inicjowanie	Detonacja od naboju MW skalnego o masie 500 g
6	Uzyskanie właściwości wybuchowych od momentu załadowania otworu strzałowego	Max. 30 min.
WYMAGANIA DODATKOWE
1	Certyfikat – świadectwo badania WE	TAK
2	Świadectwo nadania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego	TAK
3	Karta charakterystyki	TAK
4	Decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczająca do stosowania w odkrywkowych zakładach górniczych urządzenia do wytwarzania i mechanicznego ładowania materiałów wybuchowych emulsyjnych luzem do otworów strzałowych	TAK